## Slide 1: Суперкомпьюетр

## Slide 2: Что такое суперкомпьютер?
Не просто «большой ПК», а массово-параллельная вычислительная система.
Состоит из тысяч узлов, работающих как единый механизм.
Цель: Разделение одной глобальной задачи на миллионы параллельных потоков.

## Slide 3: Метрики производительности
Ключевая метрика — FLOPS (операции с плавающей запятой в секунду).
Современный рубеж — Экзафлопс (10**18 FLOPS).
Фокус на математической точности (64-битные числа, FP64).

## Slide 4: Эволюция архитектуры
1970-е: Векторные процессоры (специализированные чипы, например Cray-1).
2000-е: Кластеры на базе стандартных серверных CPU.
Современность: Гетерогенные системы (CPU + мощные GPU-ускорители).

## Slide 5: Устройство и Интерконнект
Узел (Node): Базовый блок (CPU + RAM + GPU).
Интерконнект: Сверхскоростная сеть между узлами (InfiniBand, Slingshot).
Главный приоритет сети: Минимальная задержка (Latency), а не только пропускная способность.

## Slide 6: Программное обеспечение
ОС: Практически 100% списка ТОП-500 работают на кастомизированных версиях Linux.
MPI (Message Passing Interface): Стандарт для обмена данными между узлами.
OpenMP / CUDA: Стандарты для распараллеливания задач внутри одного узла.

## Slide 7: Питание и охлаждение
Энергопотребление одной системы: 20–30 МВт (эквивалент небольшого города).
Воздушное охлаждение не справляется с плотностью тепловыделения.
Современные решения: Direct-to-chip (жидкость напрямую к чипам) и иммерсионное охлаждение (погружение плат в диэлектрическую жидкость).

## Slide 8: Практическое применение
Физика: Моделирование термоядерного синтеза и квантовой механики.
Аэродинамика: Отказ от части реальных продувок в аэродинамических трубах.
Биология: Расчет фолдинга (свертывания) белков для создания новых лекарств.
ИИ: Обучение масштабных языковых моделей (LLM).

## Slide 9: Ограничения: «Стена памяти» и Закон Амдала
Memory Wall: Скорость процессоров растет быстрее, чем скорость доступа к оперативной памяти.
Закон Амдала: Предельное ускорение программы ограничено той ее частью, которую нельзя распараллелить.

## Slide 10: Будущее архитектур
Кремний близок к пределу: Размеры транзисторов упираются в законы квантовой физики.
Фотоника: Использование света вместо электронов для передачи данных внутри чипа.
Квантовые и нейроморфные сопроцессоры: Интеграция узкоспециализированных ускорителей в классические кластеры.

## Slide 11: Спасибо за внимание!